ВЕСТИ сельского поселения Старый Маклауш ПОНЕДЕЛЬНИК 05 ИЮНЯ 2023 года, № 21 (388) 12+

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Постановление № 28 от 05.06.2023 г. «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2023 до 2033 года»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2023 до 2033 года.

- Признать утратившим силу Постановление № 22 от 10.06.2022 г. «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области на период с 2022 до 2033 года»

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Старый Маклауш» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Старый Маклауш

муниципального района Клявлинский

Самарской области                                                                                        В.Л. Михайлов

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Старый Маклауш

муниципального района Клявлинский

Самарской области

_____________В.Л. Михайлов

«_____»_____________2023 г.

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ МАКЛАУШ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ГОДА ДО 2033 ГОДА.

2023 г.

Содержание

Введение ..……………………………………………………………………...………………6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  сельского поселения	17

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	31

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.	50

Раздел 4. Основное положение мастер-плана развития систем теплоснабжения с.п. Старый Маклауш………………………………………………………………………...52

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	53

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	58

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	60

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.	61

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	64

Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации.	67

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	69

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.	70

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения.	71

Раздел 14. Индикаторы, развития систем теплоснабжения с.п. Старый Маклауш

………………………………………………………………………………………………..….74

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия………………………………………….76

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

с.п. Старый Маклауш – сельское поселение Старый Маклауш.

с. – село.

п. – поселок.

д. – деревня.

ж/д. ст. – железнодорожная станция.

МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района – Муниципальное предприятие «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района Клявлинский.

ГВС – горячее водоснабжение.

ИТЭ – источник тепловой энергии.

КА – котлоагрегат.

КПД – коэффициент полезного действия.

НС – насосная станция.

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).

ПВ – промышленная (техническая) вода.

ППР – планово-предупредительный ремонт.

ППУ – пенополиуретан.

СО – система отопления.

ТС – тепловая сеть.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

ХВП – химводоподготовка.

ЭР – энергетический ресурс.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.

РНИ – режимно – наладочные испытания.

Цель работы – разработка схемы теплоснабжения с.п. Старый Маклауш, в том числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения, ее оптимизация и планирование.

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2033 года. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Нормативные документы

• Федеральный закон от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями от 07.10.2014 г., 18.03.2016 г., 03.04.2018 г., 16.03.2019 г.

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);

## •	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

## •	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

## •	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

•	Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

## •	Приказ Министерства Энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

## •	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

## •	СП 41-101-95 «Проектирование  тепловых  пунктов»;

## •	ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

## •	РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

## •	МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

• МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»

Исходные данные

Исходными данными для разработки схемы теплоснабжения  являются сведения:

- генеральный план с.п. Старый Маклауш;

- данные предоставленные организацией МП «ПО ЖКХ».

# Введение

# Муниципальный район Клявлинский расположен в северо-восточной части Самарской области и граничит:

# на севере - с республикой Татарстан,

# на западе — с Шенталинским и Исаклинским районами Самарской области,

# на юге — с  Камышлинским районом Самарской области,

# на востоке — с Оренбургской областью.

# Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Клявлинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 №43-ГД  и закону Самарской области «О внесении изменений в статью 1 закона Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Клявлинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»» от 05.07.2005 №143-ГД установлены границы сельского поселения.

# Сельское поселение Старый Маклауш расположено в восточной части муниципального района Клявлинский. Поселение вытянуто с запада на северо-восток.

# Сельское поселение Старый Маклауш на северо-западе граничит с республикой Татарстан, на востоке с Оренбургской обл., а так же:

# - с сельским поселением  Старое Семенкино муниципального района Клявлинский;

# - с сельским поселением  Клявлино муниципального района Клявлинский;

# - с сельским поселением  Назаровка муниципального района Клявлинский; В  состав сельского поселения входят семь населённых пунктов:

# -  село Старый Маклауш – административный центр;

# - деревня Иваново-Подбельское;

# - деревня Петровка;

# - деревня Новый Казбулат;

# - деревня Елизаветинка;

# - поселок ЛПДС «Елизаветинка»;

# - ж.д. разъезд Маклауш.

# Численность населения сельского поселения Старый Маклауш по состоянию на 01.07.2017 г. составляет 1 051 чел.

# Расположение с.п. Старый Маклауш представлено на рисунке 1.

# Рисунок 1 - Расположение с.п. Старый Маклауш

# Планировочная структура сельского поселения Старый Маклауш

# Село Старый Маклауш вытянуто вдоль реки Шешма и имеет немного стихийную планировочную систему улиц. Общественный  центр сформирован по улицам Школьная и Лесная. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

# Общественно-деловой центр деревни Петровка сформирован по ул. Солнечная. Все значимые социально-культурно-бытовые здания сосредоточены в северной части населенного пункта.

# В остальных населенных пунктах сельского поселения общественно-деловой центр отсутствует.

# Наличие реки и оврагов ограничивает развитие села в северном направлении. За рекой расположились лишь три коротеньких улицы ул. Заречная, ул. Восточная и ул. Луговая.

# Планировочная структура деревни Петровка очень живописна. В пределах границ населенного пункта, с северной стороны находится пруд, а с юго-восточной стороны деревню замыкает лесной массив, который, вдоль ручья, проникает в жилую зону, разбивая ее на две половины. Общественно-деловой центр деревни Петровка сформирован по ул. Солнечная. Все значимые социально-культурно-бытовые здания сосредоточены в северной части населенного пункта.

# Деревня Новый Казбулат вытянулась с юго-запада на северо-восток, вдоль реки Тереклинка, параллельно которой, расположены основные улицы населенного пункта. Система улиц деревни Новый Казбулат зависит от реки, которая в центральной части села раздваивается и дает направление самой молодой улице - ул. Новая.

# Поселок ЛПДС «Елизаветинка» образован компактной планировочной структурой. Жилье и общественный центр населенного пункта сконцентрированы в центральной зоне поселка, с трех сторон (северной, западной и южной)  «закрывшись» лесным массивом.

# В остальных населенных пунктах сельского поселения общественно-деловой центр отсутствует.

# Деревня Елизаветинка ориентирована в меридиональном направлении. Единственная улица пролегает вдоль реки Шешма.

# Населенный пункт Иваново-Подбельское расположился в широтном направлении вдоль реки Шешма. В настоящее время  не заселён. В южном направлении за границей населённого пункта находится памятник архитектуры Церковь ХIХ в. в аварийном состоянии.

Природно-климатические  условия исследуемой территории

# Климатические условия на  территории Клявлинского района более суровые, чем в центральных и южных районах Самарской области.

# Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Клявлино среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +3,1 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -13,3ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 41ºС.

# Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 46ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 75 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  103 см.

# В холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-восточные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,4 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,7 м/с.

# В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +28,2 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,2ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +37 ºС.

# В теплый период преобладают ветра северо-западные, западные и юго-западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,6 м/с.

# Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется во второй половине октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В первой декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 163 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

# Осадки по временам года распределяются практически равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 395 мм, за зимний (с ноября по март) – 251 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

### Гидрография

# Территорию сельского поселения Старый Маклауш пересекает реки Шешма и Тереклинка с  многочисленными ручьями-притоками. Река Шешма – основное водное русло рассматриваемой территории. Река протекает вдоль всего сельского поселения, с востока на северо-запад. По южной границе протекает река Уксада, являющаяся правым притоком реки Сок. Частично северная граница поселения совпадает с местоположением реки Урдалинка, которая в свою очередь, питает реку Шешма.

# Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Осиновый Ключ, Сосновый Овраг.

### Рельеф

# Территория района представляет собой холмисто-увалистую равнину, сильно пересеченную оврагами и балками, с общим уклоном в северо-западном направлении. Абсолютные отметки колеблются от 268 до 225м.

# В границах района очень сильно развита овражно-балочная сеть. Средняя расчлененность территории района овражно-балочной сетью составляет 0,85 км/км2. Овраги имеют ответвления второго и третьего прядка, придающего поверхности водоразделов бугристо-увалистый характер

# В геологическом строении территории поселения основную роль играют коренные породы пермского  и каменноугольного периодов, представленные в основном доломитами, известняками,  мергелями, аргиллитами, алевролитами, гипсами, ангидритами и, частично, глинами и песчаниками.

# На высоких элементах рельефа отложения пермской системы (песчаники, известняки, глины, мергели) местами выходят на дневную поверхность. На обширных междуречных пространствах они в основном перекрыты более поздними делювиальными (неоген-четвертичными) и элювиальными отложениями.

# Неоген-четвертичные породы, как правило, слагают понижения древнего рельефа и в границах Клявлинского района приурочены к пойме р. Сок. Осадки неоген-четвертичного возраста представлены глинисто-суглинисто-супесчано-песчаными отложениями.

Современное использование территории с.п. Старый Маклауш

# Территория поселения Старый Маклауш представлена следующими категориями земель:

# - земли сельскохозяйственного назначения;

# - земли населенных пунктов;

# - земли промышленности, транспорта, связи;

# - земли лесного фонда;

# - земли водного фонда.

# Всего площадь территории сельского поселения Старый Маклауш составляет 16626 га.

# Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 13625 которые представлены:

# пашнями - 9457 га;

# пастбищами – 3045 га;

# сенокосами – 194 га.

# Земли населённых пунктов расположены в границах с. Старый Маклауш,           д. Петровка, д. Новый Казбулат, д. Елизаветинка, д. Иваново-Подбельское, железно-дорожный разъезд Маклауш и поселок ЛПДС Елизаветинка.  Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

# Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Старый Маклауш представлен в таблице 1.

# Таблица 1 - Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Старый Маклауш

| № п./п. | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 606 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13625 |
| 3 | Земли лесного фонда | 1929 |
| 4 | Земли водного фонда |  |
| 5 | Земли промышленности, транспорта и т.д. в том числе | 466 |
|  | промышленности | 56 |
|  | автомобильного транспорта | 104 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения: | 16626 |

# *  Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области», книга 7, выполненного институтом  «ВолгоНИИгипрозем» в 2004 году, г. Самара.

### Жилая зона

# Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

# Жилые зоны в сельском поселении Старый Маклауш представляют застройку средней плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

# Жилая застройка представлена, в основном, одноэтажными усадебными жилыми домами. Площадь приусадебных участков колеблется в диапазоне от 6 до 30 соток.

# Общий жилой фонд по поселению ориентировочно составил 21,365 тыс.м2.

# Характеристика существующего жилищного фонда с.п. Старый Маклауш представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Данные о жилищном фонде сельского поселения Старый Маклауш

| № п./п. | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | - | 19471 | 91 |
|  | Средний размер приусадебного участка | - | - | - |
| 2 | Блокированная 2-х квартирная | - | - | - |
| 3 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
|  | 2-х этажная | 5 | 1894 | 9 |
| 3 | Итого | - | 21365 | 100 |

# Характеристика существующего жилищного фонда по типам застройки                        с.п. Старый Маклауш представлена в таблице 3.

# Таблица 3 - Данные о жилищном фонде по типам застройки сельского поселения Старый Маклауш

| № п./п. | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, в т.ч. | 21365 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный, в т.ч. |  |
|  | муниципального района | 120 |
|  | сельского поселения |  |
|  | частный | 21245 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя | 18,82 кв.м. |
| 3 | Средний размер семьи | 3 чел. |

# При нормативе обеспеченности жильем на душу населения, который составляет 18 м2, фактическая обеспеченность в районе составляла на 2011 г. – 18,82 м2.

# Обеспечение населения с.п. Старый Маклауш жильем продвигается медленными темпами. По данным Администрации с.п. Старый Маклауш ветхого жилого фонда в населенных пунктов сельского поселения  Старый Маклауш нет.

### Общественно – деловая зона

# Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

# Общественный  центр сельского поселения Старый Маклауш сформирован в селе Старый Маклауш по улицам Школьная и Лесная. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

# Общественно-деловой центр деревни Петровка сформирован по ул. Солнечная. Все значимые социально-культурно-бытовые здания сосредоточены в северной части населенного пункта.

# В остальных населенных пунктах сельского поселения  Старый Маклауш общественно-деловой центр отсутствует.

# Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания

# с.п. Старый Маклауш с качественными характеристиками  приводится в                  таблице 4.

# Таблица 4 - Перечень объектов культурно-бытового назначения с.п. Старый Маклауш

| Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- |
| №п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Мощ-ность | Этаж-ность | Состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | Группа дошкольного пребывания «Солнышко» | с. Старый Маклауш ул. Школьная | 13 | 10 | - | Удовлетворительное |
| Учебные заведения |
| 4.1 | ГБОУ СОШ | с. Ст.Маклауш, ул. Школьная | 15 | 300 чел. | 2 | Удовлетворительное |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | с. Старый Маклауш ул. Школьная | 13 | 45 м2 (10 п/см) | 1 | Удовлетворительное |
| 5.2 | ФАП | д. Петровка ул. Солнечная | 5А | 60 м2 (10 п/см) | 1 | Удовлетворительное |
| 5.3 | ФАП | ЛПДС «Елизаветинка» | 11 | 50 м2 (6 п/см) | 1 | Удовлетворительное |
| Учреждения социального обеспечения |
| 6.1 | Филиал ГУСО ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов | с. Старый Маклауш ул. Школьная | 13 | 120 м2 |  | Удовлетворительное |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| - | нет | - | - | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | Сельский дом культуры | с. Старый Маклауш ул. Лесная | 6а | 65 мест |  | Удовлетворительное |
| 8.2 | Сельский дом культуры | д. Петровка, ул. Солнечная | 5 | 100 мест | 1 | Удовлетв. |
| 8.3 | Сельский клуб «Нефтяник» | ЛПДС «Елизаветинка» | 14 | 50 мест | 1 | Удовлетворительное |
| 8.4 | Библиотека | с. Старый Маклауш ул. Школьная | 13 | 9700 ед.хр. | 1 | Удовлетворительное |
| 8.5 | Библиотека | д. Петровка, ул. Солнечная | 5 | 6100 ед.хр. | 1 | Удовлетворительное |

# Продолжение таблицы 4

| Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- |
| №п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Мощ-ность | Этаж-ность | Состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 9.1 | Магазин РайПО «Берёзка» | с. Старый Маклауш ул. Лесная | 6 | 15 м2 | 1 | Удовлетворительное |
| 9.2 | Магазин «Торговая лавка» (ЧП Пакташева Т,П,) | с. Старый Маклауш ул. Лесная | 11/1 | 34м2 | 1 | Удовлетворительное |
| 9.3 | Магазин «Мишутка» (ЧП Сурков М) | с. Старый Маклау ул. Лесная | 11/2 | 44м2 | 1 | Удовлетворительное |
| 9.4 | Магазин ЧП «Петаева» | д.Петровка ул.Солнечная | 2 | 20 м2 | 1 | Удовлетворительное |
| 9.5 | Магазин РайПО | пос. ЛПДС «Елизаветинка» | 14 | 20м2 | 1 | Удовлетворительное |
| 9.6 | Частный магазин | пос. ЛПДС «Елизаветинка» | 14а | 15 м2 | 1 | Удовлетворительное |
| Предприятия общественного питания |
| - | нет | - | - | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания |
| - | нет | - | - | - | - | - |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Организации и учреждения управлени |
| 13.1 | Администрация с.п. Старый Маклауш | с. Старый Маклауш ул. Почтовая | 24 | 24 м2 (15 раб.мест) | - | Удовлетворительное |
| Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Отделение почтовой связи | с. Старый Маклауш ул. Лесная | 2б | 16 м2 | 1 | Аварийное |
| 14.2 | Отделение почтовой связи | д. Петровка ул. Солнечная | 5 | 25 м2 | 1 | Удовлетворительное |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - | нет | - | - | - | - | - |
| Культовые сооружения |
| 16.1 | Церковь «Рождества Христова» (построена в 1977 г.) | с. Старый Маклауш ул. Лесная | 1 | - | - | Требуется реконструкция |
| 16.2 | Церковь XIX в. (находится южнее границ населённого пункта) | д. Иваново-Подбельское |  |  |  | Аварийное |

# Производственная и коммунально-складская зоны

# Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

# Данные по объектам производственного использования сельского поселения Старый Маклауш представлены в таблице 5.

# Таблица 5 - Объекты производственного использования сельского поселения Старый Маклауш

| № по ГП | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Бывший зерноток Сейчас КФХ | производство КРС 100 голов | с.Старый Маклауш ( на восточном конце населённого пункта) | 100 |
| 2.2 | Площадка бывшей фермы КРС | не действует | д. Старый Маклауш ( на западном конце населённого пункта) | 100 |
| 2.3 | Площадка для сельскохозяйственного прозводства | не действует | между д.Петровка и д.Новый Казбулат | 100 |
| 2.4 | Бывший зерноток сейчас склады КФХ «Фомин» | с/х продукция | д.Новый Казбулат (на въезде в населённый пункт) | 50 |
| 2.5 | Ромашкинское районное нефтепроводное управление (филиал ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы») | добыча нефти | ЛПДС Елизаветинка (на востоке населённого пункта) | 100 |

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения.

Раздел 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения Старый Маклауш, является его генеральный план.

Сельское поселение Старый Маклауш расположено в восточной части муниципального района Клявлинский.

- Общая площадь земель в границах сельского поселения Старый Маклауш, текущее значение – 16 626 га;

- Общая площадь земель населенных пунктов, текущее значение –                      606 га;

- Общая площадь жилищного фонда, текущее значение – 21 365 м2;

# Численность населения сельского поселения Старый Маклауш по состоянию на 01.07.2017 г. составляет 1 051 чел.

-   Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, текущее значение – 18,82 м2/чел.

Согласно проекту генерального плана с.п. Старый Маклауш развитие усадебной застройки на расчетный срок строительства (до 2033 г.) намечается за счет освоения свободных территорий в существующих границах населённых пунктов и на новых площадках, расположенных за их пределами.

Общие площади жилых фондов, количество проектируемых участков и ориентировочная численность населения в планируемых индивидуальных домах составят:

с. Старый Маклауш

На расчетный срок строительства (до 2033 г.)

За счет уплотнения существующей застройки:

# - по ул. Юбилейной (на юго-восточной стороне);

# Планируется размещение 28 усадебных жилых домов,

# Расчётная численность населения ориентировочно составит – 84  человек;

# Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 4200  кв. м.

# - по ул. Заречной и ул. №34;

# Планируется размещение 2 усадебных жилых дома,

# Расчётная численность населения ориентировочно составит – 6  человек;

# Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 300  кв. м.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №1  (расположенная в юго-западной части села вдоль ул.№1)

Планируется размещение15 усадебных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 45  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 2250 м2.

ПЛОЩАДКА №2  (расположенная в южной части села)

Планируется размещение12 усадебных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 36  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 1800 м2.

ПЛОЩАДКА №3 (расположенная в юго-восточной части села)

Планируется размещение 28 усадебных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 84  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 4200 м2.

д. Петровка

На расчетный срок строительства (до 2033 г.)

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №1 (расположена западнее населённого пункта между существующей застройкой и межселенной дорогой)

Планируется размещение 20 усадебных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 60  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 3000 м2.

ПЛОЩАДКА №2 (расположена на ул. Молодежная)

Планируется размещение 10 усадебных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 30  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 1500 м2.

д. Новый Казбулат

На расчетный срок строительства (до 2033 г.)

За счет уплотнения существующей застройки:

# - по ул. Сибирской (в южной части);

# Планируется размещение 10 усадебных жилых домов,

# Расчётная численность населения ориентировочно составит – 30  человек;

# Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 1500  кв. м.

# - по ул. №8;

# Планируется размещение 4 усадебных жилых домов,

# Расчётная численность населения ориентировочно составит – 12  человек;

# Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 600  кв. м.

# - по ул. №5;

# Планируется размещение 12 усадебных жилых домов,

# Расчётная численность населения ориентировочно составит – 36  человек;

# Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 1800  кв. м.

# - по ул. №9;

# Планируется размещение 5 усадебных жилых домов,

# Расчётная численность населения ориентировочно составит – 15  человек;

# Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 750  кв. м.

# - по ул. №12;

# Планируется размещение 12 усадебных жилых домов,

# Расчётная численность населения ориентировочно составит – 36  человек;

# Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 1800  кв. м.

# Всего в сельском поселении  Старый Маклауш  предусмотрено:

# - строительство 158 индивидуальных жилых домов;

# - ориентировочная общая площадь 23700 кв. м;

# - расчётная численность населения составит 474 человека.

# Согласно проекту генерального плана в сельском поселении Старый Маклауш планируется реконструкция нескольких объектов общественно-деловой зоны, а также зарезервированы площадки под строительство новых объектов социальной инфраструктуры для которых необходимо предусмотреть теплоснабжение:

с. Старый Маклауш

На расчетный срок (до 2033 г.):

Реконструкция:

# - Школы на 150 учащихся с помещениями для внеклассной работы, ул. Школьная, 15;

# - Детского сада на 40 мест, ул. Школьная, 13;

# - Административного здания, ул. Почтовая, 24;

# - Отделения связи, ул. Лесная, 2б;

# - СДК с увеличением зала до 270 мест, ул. Лесная, 6а;

# - Библиотеки, ул. Школьная, 13;

# - Филиала центра социального обеспечения граждан на 120 человек, ул. Школьная, 13.

На расчетный срок (до 2033 г.):

# Строительство:

- ФАП с аптекой  на 10 посещений в смену, ул. Лесная, 6а;

- ФОК с бассейном 25мх7м, ул. № 11;

- Предприятия коммунально-бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 20 кг белья в смену, баней на 7 мест, ул. Лесная;

# - Пожарного депо на 2 машины, ул. Лесная.

д. Петровка

На расчетный срок (до 2033 г.):

Реконструкция:

# - СДК на 100 мест, с библиотекой , ул. Солнечная, 5;

# - ФАП с размещением аптеки, ул. Солнечная, 5а;

# - Отделения  связи, ул. Солнечная, 5.

На расчетный срок (до 2033 г.):

# Строительство:

# - Предприятия коммунально-бытового обслуживания на 2 рабочих места с прачечной на 12 кг белья в смену, баней на 4 места;

# - Детского сада на 15 мест, ул. Садовая.

д. Новый Казбулат

На расчетный срок (до 2033 г.):

# Строительство:

# - Детского сада на 10 мест.

п. ЛПДС Елизаветинка

На расчетный срок (до 2033 г.):

Реконструкция:

# - ФАП с размещением аптеки на юге поселка;

# - Клуба «Нефтяник» на 100 мест, на юге поселка.

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Старый Маклауш к 2033 году планируется построить 7 общественных зданий и реконструировать 12 объектов соцкультбыта.

Приросты строительных фондов, а также площадки и места перспективного строительства под жилую зону с. Старый Маклауш, д. Петровка, д. Новый Казбулат представлены на рисунках 2, 4, 5.

Объекты п. ЛПДС Елизаветинка, подлежащие реконструкции, представлены на рисунке 3.

Рисунок 2 – Территория с. Старый Маклауш с площадками и местами под жилую зону,

а также выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 3 – Объекты п. ЛПДС Елизаветинка, подлежащие реконструкции

Рисунок 4 – Территория д. Петровка с площадками под жилую зону, а также выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 5 – Территория д. Новый Казбулат с местами под жилую зону, а также выделенными объектами перспективного строительства

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя.

В с.п. Старый Маклауш здания жилой и общественно-деловой застройки подключены к 2-ум централизованным источникам теплоснабжения, которые расположены на территории с. Старый Маклауш и п. ЛПДС Елизаветинка.

Весь жилой индивидуальный фонд, который не подключен к централизованным котельным, обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Потребители тепловой энергии от котельных МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района в сельском поселении Старый Маклауш подключены к тепловым сетям по зависимым схемам. Тепловая энергия используется только на цели отопления. Значения тепловых нагрузок подключенных потребителей каждой из котельных с.п. Старый Маклауш, представлены в  таблице 6.

Таблица 6 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с.п. Старый Маклауш.

| Наименование объекта | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Источник тепло- снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле-ние | ГВС | Венти- ляция | Всего |  |
| Жилые и административно-общественные здания | - | 0,172 | - | - | 0,172 | Котельная №6 п. ЛПДС Елизаветинка |
| Жилые и административно-общественные здания | - | 0,109 | - | - | 0,109 | Котельная №9 с. Старый Маклауш |
| Потребители от ИТГ |
| Индивидуальные жилые здания | 19 471 | 3,894 | - | - | 3,894 | ИТГ |

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах не используются.

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского поселения Старый Маклауш рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС                  с.п. Старый Маклауш, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых домов перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 1,248 |
| 1.1 | ул. Юбилейная (юго-восточная сторона н.п.) (с. Старый Маклауш) | - | 0,221 |
| 1.2 | ул. Заречная и ул. №34 (с. Старый Маклауш) | - | 0,016 |
| 1.3 | площадка №1 (с. Старый Маклауш) | - | 0,118 |
| 1.4 | площадка №2 (с. Старый Маклауш) | - | 0,095 |
| 1.5 | площадка №3 (с. Старый Маклауш) | - | 0,221 |
| 1.6 | площадка №1 (д. Петровка) | - | 0,158 |
| 1.7 | площадка №2 д. Петровка) | - | 0,079 |
| 1.8 | по ул. Сибирской (в южной части н.п.) (д. Новый Казбулат) | - | 0,079 |
| 1.9 | по ул. №8 (д. Новый Казбулат) | - | 0,032 |
| 1.10 | по ул. №5 (д. Новый Казбулат) | - | 0,095 |
| 1.11 | по ул. №9 (д. Новый Казбулат) | - | 0,039 |
| 1.12 | по ул. №12 (д. Новый Казбулат) | - | 0,095 |
| 2 | Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов | 3,894 | 5,142 |

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет           1,248 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников (вариант 3).

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельского поселения Старый Маклауш представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с.п. Старый Маклауш.

| № п/п | Наименование здания | Место расположения | Источник теплоснабжения | Срок строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с аптекой на 10 посещений в смену | с. Старый Маклауш, ул. Лесная, 6а | Индивидуальный котел | Расчетный срок строительства до 2033 г. | 0,016 |
| 2 | ФОК с бассейном 25мх7м | с. Старый Маклауш, ул. №11 | Перспективная новая БМК №1 | Расчетный срок строительства до 2033 г. | 0,480 |
| 3 | Предприятие коммунально-бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 20 кг белья в смену, баней на 7 мест | с. Старый Маклауш, ул. Лесная | Индивидуальный котел | Расчетный срок строительства до 2033 г. | 0,064 |
| 4 | Пожарное депо на 2 машины | с. Старый Маклауш, ул. Лесная | Перспективная новая БМК №2 | Расчетный срок строительства до 2033 г. | 0,100 |
| 5 | Предприятие коммунально-бытового обслуживания на 2 рабочих места с прачечной на 12 кг белья в смену, баней на 4 мест | д. Петровка, ул. Садовая | Индивидуальный котел | Расчетный срок строительства до 2033 г. | 0,035 |
| 6 | Детский сад на 15 мест | д. Петровка, ул. Садовая | Индивидуальный котел | Расчетный срок строительства до 2033 г. | 0,065 |
| 7 | Детский сад на 10 мест | д. Новый Казбулат, в существующей застройке | Индивидуальный котел | Расчетный срок строительства до 2033 г. | 0,055 |

Согласно данным генерального плана сельского поселения Старый Маклауш к 2033 году планируется построить 7 общественных зданий, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства сельского поселения Старый Маклауш составит всего 0,815 Гкал/ч.

В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок некоторых перспективных общественных зданий с.п. Старый Маклауш для расчета планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных объектов из генеральных планов сельских поселений Самарской области.

Таблица 9 – Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки                          с.п. Старый Маклауш в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 0,815 |
| 1.1 | в зоне теплоснабжения центральной котельной №6 (п. ЛПДС Елизаветинка) | - | - |
| 1.2 | в зоне теплоснабжения центральной котельной №9 (с. Старый Маклауш) | - | - |
| 1.3 | в существующей застройке с. Старый Маклауш | - | 0,660 |
| 1.4 | в существующей застройке д. Петровка | - | 0,100 |
| 1.5 | в существующей застройке д. Новый Казбулат | - | 0,055 |
| 2 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 0,281 | 1,096 |
| 2.1 | в зоне теплоснабжения центральной котельной №6 (п. ЛПДС Елизаветинка) | 0,172 | 0,172 |
| 2.2 | в зоне теплоснабжения центральной котельной №9 (с. Старый Маклауш) | 0,109 | 0,109 |
| 2.3 | в существующей застройке с. Старый Маклауш | - | 0,660 |
| 2.4 | в существующей застройке д. Петровка | - | 0,100 |
| 2.5 | в существующей застройке д. Новый Казбулат | - | 0,055 |

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, планируемых к размещению на территории                                 с.п. Старый Маклауш, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии.

Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта развития (вариант 1 или вариант 2).

Строительство новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа на территории д. Петровка, д. Новый Казбулат  п. ЛПДС Елизаветинка, д. Иваново-Подбельская, д. Елизаветинка и ж/д. разъезд Маклауш не требуется.

## 1.3 Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объекты, расположенные в производственных зонах с.п. Старый Маклауш и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. Изменение производственных зон и их перепрофилирование, а также прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя производственных зон в ГП не предусматривается.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для котельных с.п. Старый Маклауш, расширение зон действия которых согласно генеральному плану не планируется, радиусом эффективного теплоснабжения считается фактический радиус действия.

Таблица 10 – Радиусы теплоснабжения котельных с.п. Старый Маклауш

| № п/п | Наименование котельной | Наименование теплоснабжающей организации | Фактический радиус теплоснабжения, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная №6 п. ЛПДС Елизаветинка | МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района | 389,3 | 389,3 |
| 2 | Центральная котельная №9 с. Старый Маклауш | МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района | 133,3 | 133,3 |

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения.

На территории сельского поселения Старый Маклауш действуют 2 изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе централизованных модульных котельных.

1) Центральная котельная №6 п. ЛПДС Елизаветинка расположена по адресу: Самарская область, Клявлинский район, п. ЛПДС Елизаветинка, дом 12.

Мощность котельной составляет 0,516 Гкал/ч.

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной котельной № 6 п. ЛПДС Елизаветинка, расположены в непосредственной близости от котельной.

2) Центральная котельная № 9 с. Старый Маклауш расположена по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Старый Маклауш, ул. Школьная, д. 12.

Мощность котельной составляет 0,258 Гкал/ч.

Потребители, подключенные к тепловым сетям центральной котельной № 9 с. Старый Маклауш, расположены на улице Школьная.

Теплоснабжение перспективных объектов планируемых к размещению на территории с.п. Старый Маклауш, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии.

Перспективную нагрузку новых общественных зданий предлагается обеспечить от различных источников в зависимости от выбранного варианта развития (вариант 2).

Данные о перспективных источниках теплоснабжения с.п. Старый Маклауш и их территориальном  местоположении представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Старый Маклауш

| Источник теплоснабжения | Местоположение | Срок строительства | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемая БМК №1 | с. Старый Маклауш, ул. №11 | до 2033 г. | ФОК с бассейном 25мх7м |
| Планируемая БМК №2 | с. Старый Маклауш, ул. Лесная | до 2033 г. | Пожарное депо на 2 машины |

Строительство новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа на территории д. Петровка, д. Новый Казбулат  п. ЛПДС Елизаветинка, д. Иваново-Подбельская, д. Елизаветинка и ж/д. разъезд Маклауш не требуется.

Существующие и перспективные зоны теплоснабжения действующей котельной и блочно-модульных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. Старый Маклауш, представлены на рисунке 6.

Существующая зона теплоснабжения централизованной котельной п. ЛПДС Елизаветинка представлена на рисунке 7.

Рисунок 6 – Перспективные зоны теплоснабжения существующей котельной, а также блочно-модульных источников тепловой энергии, планируемого к размещению на территории           с. Старый Маклауш при 2-ом варианте развития

Рисунок 7 – Существующая зона действия централизованной котельной п. ЛПДС Елизаветинка

2.3  Существующие и перспективные зоны  действия  индивидуальных источников  тепловой энергии.

Потребители, за исключением тех которые подключены к  централизованной системе теплоснабжения с.п. Старый Маклауш, используют индивидуальные источники тепловой энергии.

Существующая индивидуальная жилая застройка сельского поселения Старый Маклауш оборудована автономными газовыми котлами. Проектируемую жилую индивидуальную застройку планируется обеспечить тепловой энергией аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций.

Потребители с. Старый Маклауш, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены вдоль улиц: Восточная, Павлова, Полевая, Заречная, Почтовая, Луговая, Лесная, Школьная, Юбилейная.

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии с. Старый Маклауш находятся:

- по ул. Юбилейной (на юго-восточной стороне);

- по ул. Центральная – 0,775 (северо-восточная часть н.п.);

- по ул. Заречной и ул. №34;

- площадка №1 (расположенная в юго-западной части села вдоль ул.№1);

- площадка №2 (расположенная в южной части села);

- площадка №3 (расположенная в юго-восточной части села).

Потребители д. Петровка, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены вдоль улиц: Садовая, Солнечная, Молодежная, Школьная.

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии д. Петровка находятся:

- площадка №1 (расположена западнее населённого пункта между существующей застройкой и межселенной дорогой);

- площадка №2 (расположена на ул. Молодежная).

Потребители д. Новый Казбулат, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены вдоль улиц: Сибирская, Новая, Заречная, Подгорная.

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии д. Новый Казбулат находятся:

- по ул. Сибирской (в южной части);

- по ул. №8;

- по ул. №5;

- по ул. №9;

- по ул. №12.

Потребители п. ЛПДС Елизаветинка, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены в центральной части н.п.

Потребители д. Иваново-Подбельское, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены в центральной части н.п.

Потребители д. Елизаветинка, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены в центральной части н.п.

Потребители ж/д. разъезд Маклауш, использующие индивидуальные источники тепловой энергии расположены в центральной части н.п.

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Старый Маклауш,               п. ЛПДС Елизаветинка, д. Иваново-Подбельское, д. Петровка, д. Новый Казбулат, д. Елизаветинка и ж/д. разъезд Маклауш, представлены на рисунках 8-14.

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения                       с. Старый Маклауш, д. Петровка и д. Новый Казбулат представлены далее на рисунках 15-17.

Рисунок 8 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Старый Маклауш

Рисунок 9 – Существующая зона действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей п. ЛПДС Елизаветинка

Рисунок 10 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей д. Иваново-Подбельское

Рисунок 11 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей ж/д. разъезда Маклауш

Рисунок 12 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей д. Петровка

Рисунок 13 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей д. Новый Казбулат

Рисунок 14 – Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей                                д. Елизаветинка

Рисунок 15 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения с. Старый Маклауш при 3 варианте развития

Рисунок 16 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения                        д. Петровка при 3 варианте развития

Рисунок 17 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения                        д. Новый Казбулат при 3 варианте развития

# 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки существующих источников и планируемых систем теплоснабжения сельского поселения Старый Маклауш представлены в таблицах 12-15.

Таблица 12 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №6 МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района в п. ЛПДС Елизаветинка, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,500 | 0,500 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,500 | 0,500 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в том числе: | 0,0792 | 0,0792 |
| 5.1 | теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,0768 | 0,0768 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0,0024 | 0,0024 |
| 6 | Тепловая мощность котельного оборудования на резервном топливе | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,172 | 0,172 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,2488 | +0,2488 |

Таблица 13 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от центральной котельной №9 МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района в с. Старый Маклауш, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,258 | 0,258 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,258 | 0,258 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в том числе: | 0,0223 | 0,0223 |
| 5.1 | теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,0214 | 0,0214 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0,0009 | 0,0009 |

Продолжение таблицы 13

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Тепловая мощность котельного оборудования на резервном топливе | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,109 | 0,109 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,1267 | +0,1267 |

Таблица 14 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             БМК №1) с. Старый Маклауш, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,516 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,516 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в том числе: | 0,0052 |
| 5.1 | теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,0050 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0,0002 |
| 6 | Тепловая мощность котельного оборудования на резервном топливе | 0,0 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,480 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,0308 |

Таблица 15 – Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемого источника теплоснабжения (Перспективная             БМК №2) с. Старый Маклауш

| № п/п | Наименование | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,129 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,129 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,129 |

Продолжение таблицы 15

| № п/п | Наименование | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в том числе: | 0,0042 |
| 5.1 | теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,0041 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0,0001 |
| 6 | Тепловая мощность котельного оборудования на резервном топливе | 0,0 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,100 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,0248 |

Теплоснабжение новых абонентов с.п. Старый Маклауш будет осуществляться от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии (вариант 2).

Договора на поддержание резервной тепловой мощности с потребителями с.п. Старый Маклауш не заключались. Долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон и в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности в с.п. Старый Маклауш отсутствуют.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70°С. Разбор теплоносителя не осуществляется.

На котельных с.п. Старый Маклауш имеются системы ХВО.

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в сельском поселении Старый Маклауш, включающие расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблицах 16-19. Величина подпитки определена в соответствии со СниП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 16 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной №6 МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района в п. ЛПДС Елизаветинка.

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход теплоносителя, т/ч | 10,048 | 10,048 |
| 2 | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 9,280 | 9,280 |
| 3 | Расход воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,070 | 0,070 |
| 4 | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,186 | 0,186 |
| 5 | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 367,488 | 367,488 |
| 6 | Производительность ВПУ, м3/ч | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч | +0,814 | +0,814 |

Таблица 17 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от центральной котельной №9 МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района в с. Старый Маклауш.

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход теплоносителя, т/ч | 5,252 | 5,252 |
| 2 | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 3,50 | 3,50 |
| 3 | Расход воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 138,600 | 138,600 |
| 6 | Производительность ВПУ, м3/ч | 0,80 | 0,80 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ, м3/ч | +0,730 | +0,730 |

Таблица 18 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  БМК №1) с. Старый Маклауш

| № п/п | Наименование | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Расход теплоносителя, т/ч | 19,408 |
| 2 | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 0,920 |
| 3 | Расход воды для подпитки тепловой сети на отопление, м3/ч | 0,007 |
| 4 | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,018 |
| 5 | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 36,432 |

Таблица 19 – Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения от планируемого источника теплоснабжения (Перспективная  БМК №2) с. Старый Маклауш

| № п/п | Наименование | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Расход теплоносителя, т/ч | 4,168 |
| 2 | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 0,450 |
| 3 | Расход воды для подпитки тепловой сети на отопление, м3/ч | 0,003 |
| 4 | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,009 |
| 5 | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 17,820 |

# Значения перспективных балансов теплоносителя существующих центральных котельных с.п. Старый Маклауш не изменятся, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения и изменения объемов теплоносителя в тепловых сетях.

Раздел 4. Основное положение мастер-плана развития систем теплоснабжения с.п. Старый Маклауш.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения.

# При разработке сценариев развития систем теплоснабжения сельского поселения Старый Маклауш учитывались климатический фактор и техническое состояние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

# Первый вариант развития

# Первый вариант развития предполагает использование существующих источников тепловой энергии для теплоснабжения потребителей сельского поселения Старый Маклауш.

# Второй вариант развития

# Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии – котельных блочно - модульного типа.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения.

В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития системы теплоснабжения.

Первый вариант развития систем теплоснабжения нецелесообразно использовать для объектов административно - общественного назначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Старый Маклауш. Объекты которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если на них имеется запас тепловой мощности.

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем теплоснабжения.

# Раздел 5.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения,  для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

В данной работе рассмотрено 4 варианта развития системы теплоснабжения с.п. Старый Маклауш:

- Вариант 1 – централизованное теплоснабжение перспективных общественных зданий;

- Вариант 2 – децентрализованное теплоснабжение перспективных общественных зданий

- Вариант 3 – индивидуальное теплоснабжение для перспективной усадебной застройки.

- Вариант 4 – реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Варианты 1 и 2 альтернативны друг другу. Варианты 3 и 4 реализуется независимо от каждого сценария.

Согласно ГП объекты перспективного строительства на территории                   с.п. Старый Маклауш планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теплоисточников. Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Описание перспективных источников тепловой энергии в                                    с.п. Старый Маклауш представлено в таблице 20.

Таблица 20 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Старый Маклауш

| Источник теплоснабжения | Местоположение | Срок строительства | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемая БМК №1 | с. Старый Маклауш, ул. №11 | до 2033 г. | ФОК с бассейном 25мх7м |
| Планируемая БМК №2 | с. Старый Маклауш, ул. Лесная | до 2033 г. | Пожарное депо на 2 машины |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемых блочно-модульных котельных сельского поселения Старый Маклауш представлены в таблицах 14-15 п. 2.4.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение новых потребителей с.п. Старый Маклауш будет осуществляться от планируемых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии – автономных котлов различной модификации (вариант 2).

Подключение перспективных потребителей тепловой энергии к существующей системе теплоснабжения осуществляться не будет, поэтому необходимость в реконструкции источников тепловой энергии в целях обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в с.п. Старый Маклауш

Вследствие истечения нормативного срока эксплуатации котлоагрегатов котельной №6 п. ЛПДС Елизаветинка и котельной №9 с. Старый Маклауш, планируется техническое перевооружение основного котельного оборудования с полной заменой всех котлов Микро-200 и Микро-100, введенных в эксплуатацию в 2002 г. и 2004 г., на аналогичные.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж  избыточных источников тепловой энергии не планируется, в связи с отсутствием таких объектов в                  с.п. Старый Маклауш.

Согласно ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью  до 100 кВт» п. 2.12 «Технические требования» средний срок службы стальных котлов – 15 лет.

# Критерием отказа служит нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева. Критерий предельного состояния – прогар поверхности нагрева.

- В центральной котельной №6 п. ЛПДС Елизаветинка находятся 3 котлоагрегата Микро-200. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 2002 г. Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился.

- В центральной котельной №9 с. Старый Маклауш находятся 3 котлоагрегата Микро-100. Данные котлы были введены в эксплуатацию в 2004 г. Капитальный ремонт с момента ввода котлоагрегатов в эксплуатацию не проводился.

На котельных с. Старый Маклауш и п. ЛПДС Елизаветинка планируется реконструкция, включающая в себя вывод из эксплуатации, демонтаж и консервацию котлоагрегатов Микро-200 и Микро-100, выработавших нормативный срок службы.

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование существующих котельных с.п. Старый Маклауш в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, в связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в            с.п. Старый Маклауш.

5.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с.п. Старый Маклауш отсутствуют.

5.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Источники тепловой энергии с.п. Старый Маклауш между собой технологически не связаны.

# 5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть.

# В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

# Режим работы системы теплоснабжения сельского поселения                          с.п. Старый Маклауш запроектирован на температурные графики 95/70 ºС.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в п. 2.4.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

# В связи с тем, что дефицита тепловой мощности на территории поселения не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

6.2  Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

# Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии, следовательно, будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в с.п. Старый Маклауш.

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального, производственного и культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных с.п. Старый Маклауш.

| Наименование источника тепловой энергии | Номер участка | Способ прокладки | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность сети (в однотрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старый Маклауш |
| Планируемая БМК №1 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК №2 | Уч-1 | Надземная | 76 | 100 |

На территории с.п. Старый Маклауш для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 200 м (в однотрубном исчислении). Способ прокладки – надземная.

6.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

# Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в с.п. Старый Маклауш, не требуется.

## 6.4  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации.

На территории с.п. Старый Маклауш тепловые сети от действующих источников тепловой энергии были введены в эксплуатацию с 2003 г. по 2007 гг.

# Строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации, не требуется.

# 6.5  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

# Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

# Источники тепловой энергии сельского поселения Старый Маклауш функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

Существуют следующие недостатки открытой системы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах;

# Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Основным видом топлива в котельных с.п. Старый Маклауш является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, представлены в таблицах 22-25.

Таблица 22 – Перспективный топливный баланс котельной №6                                 МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района в п. ЛПДС Елизаветинка

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты тепловой мощности, Гкал/ч | 0,2512 | 0,2512 |
| 1.1 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0792 | 0,0792 |
| 1.3 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал | 640,620 | 640,620 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч | 43,236 | 43,236 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг.у.т./Гкал | 172,117 | 172,117 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т.у.т. | 110,262 | 110,262 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 95,547 | 95,547 |

Таблица 23 – Перспективный топливный баланс котельной №9                      МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района в с. Старый Маклауш

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты тепловой мощности, Гкал/ч | 0,1313 | 0,1313 |
| 1.1 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0223 | 0,0223 |
| 1.3 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,109 | 0,109 |
| 2 | Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал | 334,847 | 334,847 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч | 20,995 | 20,995 |

Продолжение таблицы 23

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг.у.т./Гкал | 159,903 | 159,903 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т.у.т. | 53,543 | 53,543 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 46,398 | 46,398 |

Таблица 24 – Перспективный топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК №1) в с. Старый Маклауш.

| № п/п | Наименование показателя | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Затраты тепловой мощности, Гкал/ч | 0,4852 |
| 1.1 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0 |
| 1.2 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0052 |
| 1.3 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,480 |
| 2 | Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал | 1237,376 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч | 75,342 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг.у.т./Гкал | 155,280 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т.у.т. | 192,139 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 166,498 |

Таблица 25 – Перспективный топливный баланс планируемого источника теплоснабжения (Перспективная БМК №2) в с. Старый Маклауш.

| № п/п | Наименование показателя | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Затраты тепловой мощности, Гкал/ч | 0,1042 |
| 1.1 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0 |
| 1.2 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0042 |
| 1.3 | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,100 |
| 2 | Расчетная выработка тепловой энергии, Гкал | 265,735 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг.у.т./ч | 16,180 |

Продолжение таблицы 25

| № п/п | Наименование показателя | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг.у.т./Гкал | 155,280 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т.у.т. | 41,263 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 35,757 |

Значения перспективных показателей топливных балансов существующих источников тепловой энергии с.п. Старый Маклауш не изменятся, в связи с отсутствием подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения.

Котельное оборудование действующих котельных с.п. Старый Маклауш было введено в эксплуатацию с 2002 г. по 2004 г.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии представлены в таблице 26. Оценка финансовых потребностей производилась на основании Прайс-листов представленных в приложении 1.

Таблица 26 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в сельском поселении Старый Маклауш (вариант 2).

| № п/п | Описание мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,60 МВт | 2,600 |
| 2 | Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 0,15 МВт | 1,350 |
| Итого: | 3,950 |

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении Старый Маклауш необходимы капитальные вложения в размере                       3,950 млн. руб. (вариант 2).

Финансовые затраты на реконструкцию существующих источников тепловой энергии с.п. Старый Маклауш представлены в таблице 27 (вариант 4).

Таблица 27– Финансовые потребности на реконструкцию существующих котельных в сельском поселении Старый Маклауш (вариант 4).

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Описание мероприятий до 2033 г. | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная Котельная №6 п. ЛПДС Елизаветинка | Реконструкция котельной. Замена изношенных котлоагрегатов Микро-200 (3 шт.) на аналогичные | 525,00 |
| 2 | Центральная Котельная №9 с. Старый Маклауш | Реконструкция котельной. Замена изношенных котлоагрегатов Микро-100 (3 шт.) на аналогичные | 304,50 |
| Итого: | 829,50 |

Для реконструкции существующих источников теплоснабжения в сельском поселении Старый Маклауш необходимы капитальные вложения в размере              0,830 млн. руб. (вариант 4).

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией производилась по укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник № 13. Наружные тепловые сети. (Таблица 13-06-002)

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице 28 (вариант 2).

Таблица 28 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в сельском поселении Старый Маклауш (вариант 2)

| № п/п | Котельная | Вид работ | Протяженность участка (в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемая БМК №1 с. Старый Маклауш | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 108 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 607,977 |
| 2 | Планируемая БМК №2 с. Старый Маклауш | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 76 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 377,66 |
| Итого: | 200 | 985,637 |

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 200 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные вложения в размере 0,986 млн. руб. (вариант 2).

На территории с.п. Старый Маклауш тепловые сети от действующих источников тепловой энергии были введены в эксплуатацию с 2003 г. по 2007 гг. Реконструкция данных тепловых сетей не требуется.

9.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

# Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организаций.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения поселения.

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характеризующие существующую систему теплоснабжения на территории сельского поселения Старый Маклауш.

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии в с.п. Старый Маклауш.

В хозяйственном ведении организации находятся 2 централизованные котельные.

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии.

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Старый Маклауш Муниципальное предприятие «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района Клявлинский.

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В с.п. Старый Маклауш распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей. 18. федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

# 3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности».

# Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельского поселения Старый Маклауш Самарской области не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

# Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Село Старый Маклауш – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №81, в с. Клявлино. От подземного газопровода высокого давления (0,3-0,6 МПа) Ǿ 150 мм из стали газ  поступает в ШГРП№6, №55, №7, в которых давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы – сталь.

Посёлок ЛПДС Елизаветинка

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №81, в с. Клявлино. По газопроводу высокого давления (мене 1,2МПа)  из стали газ  поступает в ГРП№10, №11, в которых давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы – сталь.

Деревня Петровка

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №81, в с. Клявлино. По газопроводу высокого давления (мене 1,2МПа) Ǿ 150 мм из стали газ  поступает в ГРП№12, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Деревня Новый Казбулат

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №81, в с. Клявлино. От ГРП№12 д. Петровка по подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) из стали газ  поступает в ГРП№13, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы – сталь.

Деревня Елизаветинка, деревня Иваново-Подбельское, ж/д разъезд Маклауш

Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Основным видом топлива в котельных с.п. Старый Маклауш является природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и

систем теплоснабжения.

При корректировке программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории сельского поселения Старый Маклауш предлагается учесть необходимость строительства новых котельных по приоритетному варианту развития системы теплоснабжения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении,  выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Старый Маклауш, не намечается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Старый Маклауш, не намечается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Указанные решения не предусмотрены.

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке)

схемы водоснабжения поселения, городского поселения, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Указанные предложения не предусмотрены.

# Глава 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Старый Маклауш.

# Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Старый Маклауш представлены в таблице 29.

# Таблица 29 - Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Старый Маклауш

| № п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | у.т./Гкал | Информация по удельным расходам условного топлива приведена в пункте 8.1, таблица 22,23. | Информация по удельным расходам условного топлива приведена в пункте 8.1, таблица 22-25. |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 |  |  |
| 4.1 | Центральная Котельная №6 п. ЛПДС Елизаветинка | Гкал/ м2 | 1,850 | 1,850 |
| 4.2 | Центральная Котельная №9 с. Старый Маклауш | Гкал/ м2 | 1,556 | 1,556 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |
| 5.1 | Центральная Котельная №6 п. ЛПДС Елизаветинка |  | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | Центральная Котельная №9 с. Старый Маклауш |  | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч |  |  |
| 6.1 | Центральная Котельная №6 п. ЛПДС Елизаветинка | м2/Гкал/ч | 635,35 | 635,35 |
| 6.2 | Центральная Котельная №9 с. Старый Маклауш | м2/Гкал/ч | 335,05 | 335,05 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  | - | - |

# Продолжение таблицы 29

| № п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | - | - |

# Глава 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Ценовые последствия для потребителей МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района при реализации технического перевооружения котельных, а также строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Старый Маклауш представлены в таблице 30.

# Таблица 30 – Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Старый Маклауш.

| Показатели | Ед. измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
| Операционные (подкотнтрольные расходы) | тыс. руб. | 14 364,30 | 14 938,87 | 15 536,43 | 16 157,89 | 16 804,20 | 17 476,37 | 18 175,42 | 18 902,44 | 19 658,54 | 20 444,88 | 21 262,67 | 22 113,18 | 22 997,71 | 23 917,62 |
| Расходы на вспомагательные материалы | тыс. руб. | 310,05 | 325,55 | 341,83 | 358,92 | 376,86 | 395,71 | 415,49 | 436,27 | 458,08 | 480,98 | 505,03 | 530,29 | 556,80 | 584,64 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 27 986,64 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 | 28 854,23 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 5 308,96 | 5 590,34 | 6 009,61 | 6 460,33 | 6 944,86 | 7 465,72 | 8 025,65 | 8 627,58 | 9 274,65 | 9 970,24 | 10 718,01 | 11 521,86 | 12 386,00 | 13 314,95 |
| ЕСН | тыс.руб. | 3 354,98 | 3 489,18 | 3 628,74 | 3 773,89 | 3 924,85 | 4 081,84 | 4 245,12 | 4 414,92 | 4 591,52 | 4 775,18 | 4 966,19 | 5 164,83 | 5 371,43 | 5 586,28 |
| Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты | тыс.руб. | 520,66 | 541,48 | 563,14 | 585,67 | 609,09 | 633,46 | 658,80 | 685,15 | 712,55 | 741,06 | 770,70 | 801,53 | 833,59 | 866,93 |
| Внереализационные расходы | тыс.руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс.руб. | 51 845,59 | 53 739,65 | 54 933,98 | 56 190,93 | 57 514,10 | 58 907,33 | 60 374,71 | 61 920,58 | 63 549,57 | 65 266,57 | 67 076,84 | 68 985,92 | 70 999,76 | 73 124,66 |
| Прибыль | тыс.руб. | 260,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка без учета мероприятий ИП | тыс.руб. | 52 106,45 | 53 739,65 | 54 933,98 | 56 190,93 | 57 514,10 | 58 907,33 | 60 374,71 | 61 920,58 | 63 549,57 | 65 266,57 | 67 076,84 | 68 985,92 | 70 999,76 | 73 124,66 |
| Единовременные инвестиции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 766,00 |
| Источник финансирования мероприятий |
| Прибыль, не учитываемая в целях налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на развитие производства (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка с учетом мероприятий ИП | тыс.руб. | 52 106,45 | 53 739,65 | 54 933,98 | 56 190,93 | 57 514,10 | 58 907,33 | 60 374,71 | 61 920,58 | 63 549,57 | 65 266,57 | 67 076,84 | 68 985,92 | 70 999,76 | 73 124,66 |
| ТАРИФ на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 868,00 | 1 926,50 | 1 969,31 | 2 014,37 | 2 061,81 | 2 111,75 | 2 164,36 | 2 219,77 | 2 278,17 | 2 339,72 | 2 404,62 | 2 473,06 | 2 545,25 | 2 621,43 |
| ТАРИФ на тепловую энергию с учетом ИС | руб./Гкал |  | 1 926,50 | 1 969,31 | 2 014,37 | 2 061,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тарифа | % |  | 3,13 | 2,22 | 2,29 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тарифа с учетом ИС | % | - | 3,13 | 2,22 | 2,29 | 2,35 | 2,42 | 2,49 | 2,56 | 2,63 | 2,70 | 2,77 | 2,85 | 2,92 | 2,99 |

Рисунок 18 – Тариф на тепловую энергию для потребителей МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района  при реализации технического перевооружения котельных, а также строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей с.п. Старый Маклауш

Постановление № 29 от 05.06.2023 г. «Об утверждении Порядка проведения земляных работ на территории сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области от 05.09.2022 г. № 79, руководствуясь Уставом сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях реализации статьи 3.2 Закона Самарской области «О  градостроительной деятельности на территории Самарской области» №90-гд от 12.07.2006 , Администрация сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок проведения земляных работ на территории  сельского поселения Старый Маклауш  муниципального района Клявлинский Самарской области.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Старый Маклауш».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения Старый Маклауш

муниципального района Клявлинский

Самарской области                                                                       В.Л. Михайлов

Приложение  к постановлению Администрации сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области от 05.06.2023 г. № 29

ПОРЯДОК

проведения земляных работ на территории сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области

Общие положения

Порядок проведения земляных работ на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения благоприятных условий проживания населения  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области, сохранности инженерных сооружений и коммуникаций, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных работ, регулирования отношений, связанных с обустройством и содержанием мест производства земляных работ и прилегающей территории, определения процедуры производства земляных работ (далее – Порядок).

# Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а также отсыпкой грунтом;

- разрешение (ордер) на производство земляных работ на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области - документ, выданный администрацией сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области (далее - Администрация), разрешающий проведение земляных работ на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – разрешение (ордер).

2. Иные понятия и термины в Порядке применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации.

Общие требования к производству земляных работ

3.	При производстве земляных работ запрещается:

1)	производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации без согласования с проектной организацией и органами надзора, осуществляющими согласование, а также без внесения соответствующих изменений в разрешение (ордер);

2)	производить работы с отклонением от условий согласования и выдачи разрешения (ордера), нарушать границы и сроки, указанные в разрешении (ордере), а также осуществлять работы без разрешения (ордера);

3)	складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильных дорог, тротуарах и газонах стройматериалы и конструкции, грунт и остатки строительного мусора за границами ограждений;

4)	оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах грунт и строительный мусор после окончания работ;

5)	откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог;

6)	приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части автомобильных дорог и тротуарах;

7)	загромождать проезды и проходы во дворы, нарушать нормальное движение пешеходов и транспорта;

8)	засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, колодцев и камер, решетки ливнеприемных колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на улицах;

9)	осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.

4.	Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется за счет лица, осуществляющего земляные работы.

5.	При невозможности движения транспортных средств при производстве земляных работ на проезжих частях автомобильных дорог администрация меняет организацию дорожного движения и (или) движения транспорта общего пользования на период и в месте проведения земляных работ.

6.	В период с 1 ноября по 30 апреля запрещается выполнение земляных работ, связанных с разрытием проезжих частей автомобильных дорог, за исключением выполнения земляных работ в указанный период:

1)	при строительстве или реконструкции объектов, в соответствии с государственным или муниципальным контрактом;

2)	при возникновении необходимости проведения аварийного ремонта инженерных сооружений и коммуникаций;

3)	по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках региональной программы газификации.

7.	Земляные работы на дорогах, улицах, тротуарах, площадях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, осуществляются до начала работ по реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству.

8.	Плановые земляные работы проводятся летний период с 16 апреля по 31 октября.

Аварийные работы и земляные работы в целях технологического присоединения объекта проводятся круглогодично.

9.	В целях исключения земляных работ на проезжих частях и тротуарах автомобильных дорог, площадей с отремонтированным асфальтобетонным покрытием, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инженерных сооружений и коммуникаций, в срок до 1 ноября года, предшествующего строительству, прокладке, реконструкции или ремонту, сообщают в администрацию сведения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

Порядок производства земляных работ

10.	Разрешение (ордер) на проведение земляных работ оформляется по форме согласно приложению 4 к Порядку и выдается в течение 10 (десяти) рабочих дней на срок до 30 (тридцати) календарных дней.

В случае проведения работ по исполнению государственного (муниципального) контракта разрешение (ордер) на проведение земляных работ выдается на период выполнения работ, который установлен в государственном (муниципальном) контракте или графике выполнения работ, являющемся обязательным приложением к такому контракту.

В случае проведения земляных работ в связи с аварийно – восстановительными работами (за исключением случаев, указанных в пункте 20 настоящего порядка) разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области;

11.	Для получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ заявители представляют в администрацию заявление о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению № 1 к Порядку, а также:

1)	гарантийное письмо по восстановлению покрытия;

2)	приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);

3)	договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией;

4)	проект производства работ, который должен включать в себя:

-	текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наименованием заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов и продолжительности работ; описанием технологической последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства;

-	графическую часть: схема производства работ с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений.

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется проведение работ.

5)	календарный график производства работ;

6)	договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения или технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям инженерно- технического обеспечения);

7)	правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости).

Порядок продления срока действия разрешения (ордера)

на производство земляных работ

12.	Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель предоставляет следующие документы:

1)	календарный график производства земляных работ;

2)	проект производства работ (в случае изменения технических решений);

3)	приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя работ).

13.	Разрешение (ордер) на проведение земляных работ действителен только на вид, участок, объем, сроки работ и конкретного заявителя.

14.	При необходимости продления установленного в разрешении (ордере) срока проведения работ заявитель не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до истечения срока действия разрешения (ордера) обращается в администрацию с заявлением о продлении срока действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Продление действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ возможно не более одного раза на срок до 30 (тридцати) дней.

В случае если проведение земляных работ связано с исполнением муниципального (государственного) контракта, продление действия разрешения на проведение земляных работ осуществляется в соответствии со сроками, указанными в дополнительном соглашении к муниципальному (государственному) контракту.

В течение трех рабочих дней администрация осуществляет продление срока действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ путем внесения соответствующей записи в предъявленное разрешение (ордер) на проведение земляных работ, удостоверения печатью и подписью руководителя муниципального образования, а также выдачу разрешения (ордера) с продленным сроком действия заявителю.

15.	На улицах, площадях и других благоустроенных территориях откопка траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих условий:

1)	работы должны выполняться короткими участками: длина участков для газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс - 200-300 погонных метров; телефонного, электрического кабеля 500-600 погонных метров (на всю длину кабеля на барабане);

2)	работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территорий;

3)	ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки;

4)	вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейное очертание.

16.	Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части автомобильных дорог, производится незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах - в течение суток с момента окончания работ.

Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки.

При необходимости складирования материалов, конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения земляных работ администрация, на основании обращения производителя работ определяет возможное для складирования на иной территории муниципального образования.

Порядок производства земляных работ

при ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций

17.	В случае ликвидации аварии, устранения неисправностей на подземных инженерных сетях и сооружений водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и других объектах, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ в целях восстановления их нормального функционирования, руководители организаций, предприятий, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения, иные объекты или лица, уполномоченные их руководителями, при получении сигнала об аварии приступают к ликвидации аварии, при этом сообщают телефонограммой (факсограммой) о времени начала проведения аварийных земляных работ в Администрацию.

18.	Организация, производящая аварийные работы, в течение 1 (одного) дня, следующего за днем начала работ, обращается в Администрацию для оформления разрешения (ордер) на проведение аварийных земляных работ.

19.	Для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ в связи с аварийно-восстановительными работами на территории в Администрацию  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области предоставляются:

1)	схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные коммуникации и сооружения);

2)	документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных работах.

20.	Разрешение (ордер) на проведение аварийных земляных работ оформляется по форме согласно приложению № 4 к Порядку и выдается в течение 3 (трех) рабочих дней на срок определенный в разрешении (ордере).

21.	При производстве аварийных работ по ремонту инженерных сооружений и коммуникаций откачка воды (кроме фекальных вод) осуществляется в близлежащую ливневую канализацию, или, при ее отсутствии, в фекальную канализацию при согласовании с эксплуатирующей организацией.

22.	Запрещается производить иные земляные работы под видом аварийных работ.

Порядок производства земляных работ при строительстве объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках региональной программы газификации.

23.	В случае производства земляных работ по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках региональной программы газификации земляные работы могут быть начаты до получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ при условии направления в администрацию муниципального образования заявления на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала земляных работ.

Производство земляных работ допускается в случае наличия схемы производства работ, подготовленной на инженерно – топографическом плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений, оформленном в соответствии с требованиями Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно- геодезические изыскания для строительства. На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые инженерные подземные коммуникации (сооружения).

Схема производства работ согласовывается с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, подтверждающая отсутствие пересечений с иными инженерными коммуникациями в границах территории проведения земляных работ.

К заявлению на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ прилагаются документы, указанные в пункте 12 настоящего порядка.

Разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется по форме согласно приложению № 4 к Порядку и выдается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления на срок определенный в разрешении.

Порядок восстановления нарушенного благоустройства

после проведения земляных работ

24.	После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нарушенного благоустройства. Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства возлагаются на производителя работ.

25.	Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью (длина участков для газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс - более 200 погонных метров; телефонного, электрического кабеля - более 500 погонных метров) после выполнения земляных работ производится участками, независимо от окончания работ на объекте в целом.

26.	Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюрного камня, тротуарной плитки, элементов благоустройства (ограждений, решеток, малых архитектурных форм, и т.д.).

В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства поставка и работы по их установке осуществляется за счет организации, не обеспечившей сохранность.

27.	По окончании прокладки инженерных сооружений и коммуникаций, но до засыпки котлованов и траншей производитель работ обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание), для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении.

Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.

28.	На проезжей части улиц и тротуарах, имеющих усовершенствованное дорожное покрытие, траншеи и котлованы разрабатываются в креплениях, исключающих обвал и подмыв боковых стенок.

Перед началом работ по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах производитель работ должен согласовать с организацией, обслуживающей проезжую часть улиц и тротуары, возможность выполнения последующих работ по устройству дорожных одежд и восстановления асфальтобетонного покрытия.

Обратная засыпка траншей и котлованов производится песком с последующим уплотнением. Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта.

29.	Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах выполняются в присутствии представителей организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуары, организаций, эксплуатирующих подземные сооружения, а также авторского надзора проектных организаций с оформлением актов на скрытые работы.

При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации, могут потребовать вскрытия траншеи для определения исправности подземных сооружений, а представители организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, - проведения лабораторных испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований дорожной одежды.

30.	При проведении земляных работ в зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится:

1)	на дорожных покрытиях улиц с движением общественного транспорта путем засыпки места раскопок талым песком с послойным уплотнением и устройством щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия;

2)	на второстепенных улицах, тротуарах и придомовых территориях путем устройства щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия.

31.	Содержание мест раскопок на улицах и тротуарах до полного восстановления асфальтового покрытия и элементов благоустройства возлагается на производителя работ.

Производитель работ обеспечивает постоянное содержание дороги в зоне работ в нормальном проезжем состоянии до восстановления асфальтобетонного покрытия с последующей сдачей администрации муниципального образования.

Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей части необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. В зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится в соответствии с требованиями настоящей статьи.

Тротуары и дорожное покрытие после вскрытия следует привести в состояние, равноценное первоначальному (до проведения работ).

32.	Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после строительства, прокладки и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в два этапа:

1)	1-й этап - асфальтирование после окончания работ одним слоем асфальтобетона над траншеей;

2)	2-й этап - покрытие вторым слоем асфальта по всей ширине тротуара и проезжей части.

Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта инженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в соответствии с требованиями, указанными в согласованиях организаций, эксплуатирующих существующие дорожные покрытия, тротуары.

33.	Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ.

34.	Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются организациями, производившими земляные работы, в течение трех суток.

35.	Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения земляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение (ордер) на производство земляных работ, в трехдневный срок в течение действия гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения земляных работ.

36.	Эксплуатация инженерных коммуникаций и сооружений допускается только после восстановления дорожных покрытий и элементов благоустройства. Данное правило не распространяется на случаи проведения земляных работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций.

Приложение № 1

к Порядку проведения земляных работ

на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский

Самарской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ

на территории  сельского поселения Старый Маклауш

муниципального района Клявлинский Самарской области

В Администрацию сельского поселения от

(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

Адрес:

Телефон:

ИНН:

Прошу выдать разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории	сельского поселения

(вид работ)

Место проведения работ:

Вид вскрываемого покрытия:

Сведение об ответственном за производство земляных работ:

Ф.И.О.:

Должность:					 Паспортные данные: Серия	№	выдан

Номер телефона:

Номер	и	дата	приказа	о	назначении	ответственного	лица:

Срок производства земляных работ:

Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустройства будет произведено в срок до:

Производство	работ	предполагает/не	предполагает	(нужное	подчеркнуть) ограничение движения пешеходов или автотранспорта.

Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть) свод зеленых насаждений.

Объект	в	полном	объеме	обеспечен	проектно-сметной	документацией, материалами, ограждением, механизмами, рабочей силой и финансированием.

При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.

Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации	;

┌─┐

└─┘ почтовым отправлением.

Прилагаю:

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);

- рабочий проект рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный план сетей, согласованный (-ые) в установленном порядке с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ;

- календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, (при выполнении нескольких видов работ);

- приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение требований благоустройства и озеленения муниципального образования при производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если интересы заявителя представляет его представитель);

- согласование   со   службами   муниципального   образования   "	", на территории которого планируется производство земляных работ;

- гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также полного восстановления благоустройства территории.

"	"	20_	г.

дата подачи заявления	подпись заявителя Ф.И.О. заявителя

Приложение № 2 к Порядку проведения земляных работ

на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский

Самарской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области (для юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

В Администрацию сельского поселения Старый Маклауш

от

(наименование организации, фамилия, имя,

отчество физического лица) Адрес:

Телефон:

ИНН:

Прошу продлить разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «	» от

"	"	20	г. №

Срок производства земляных работ:

Срок восстановления нарушенного благоустройства:

Причина продления сроков производства земляных работ и/или восстановления благоустройства:

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации	;

┌─┐

└─┘ почтовым отправлением. Прилагаю:

Оригинал разрешения (ордера) от "	"	20		г. №	. "	"	20_	г.

дата подачи заявления                                               подпись заявителя                                                                                                                                     Ф.И.О. заявителя

Приложение №3 к Порядку проведения земляных работ

на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский

Самарской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории сельского поселения	муниципального района   Клявлинский Самарской области (для юридических, физических лиц и индивидуальных

предпринимателей)

В Администрацию сельского поселения

«	» от

(наименование организации, фамилия, имя,

отчество физического лица) Адрес:

Телефон:

Прошу закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории сельского поселения		муниципального района   Клявлинский Самарской области  от "	"	20_	г. №	.

Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ, выполнено в полном объеме.

Прилагаю:

- Оригинал разрешения (ордера) от "	"	20	г. №	.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на территории сельского поселения	________________

муниципального района   Клявлинский Самарской области

"	" от "	"	20	г. №	.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации

"	"	20_	г.

дата подачи заявления	подпись заявителя	Ф.И.О. заявителя

Приложение № 4 к Порядку проведения земляных работ

на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский

Самарской области Форма разрешения на осуществление земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР)

№	Дата

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Наименование заявителя (заказчика):	. Адрес производства земляных работ:		. Наименование работ:			. Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м):

Период производства земляных работ: с	по	. Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы:

Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ:

Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства:

Отметка о продлении Особые отметки

.

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника	Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 5

к Порядку проведения земляных работ

на территории  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский

Самарской области

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Функциональное назначение объекта:

Адрес объекта:

(адрес проведения земляных работ,

кадастровый номер земельного участка)

№ п/п Наименование работ	Дата начала работ (день/месяц/год)	Дата окончания работ (день/месяц/год)

Исполнитель работ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

((при наличии)	"    "	20	г.

Заказчик

(при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)	"    "	20	г.

| ВЕСТИ сельского поселения Старый Маклауш № 21 (388) от 05.06.2023 г. Соучредители: Администрация сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области | Адрес издателя: 446940, Самарская область, Клявлинский район, село Старый Маклауш, ул. Почтовая, д.24 Телефон: 4-15-36, E-mail: st.maklauch@mail.ru, Тираж: 100 экземпляров, "Бесплатно" Время подписания в печать 05.06.2023 г. в 16.00 ч., по графику: 05.06.2023 г. в 16.00 ч. | Издатель: Администрация сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области Редактор: Гурьянова С.Н. Телефон: 4-15-36 |
| --- | --- | --- |